Таблица ГЭСН 13-01-004	Футеровка штучными кислотоупорными материалами на эпоксидной замазке

Состав работ:

01. Разъединение сдвоенной плитки (нормы 1,2). 02. Резка плитки (нормы 1-6). 03. Подрубка кирпича (норма 7-8). 04. Сортировка штучных материалов. 05. Сушка и просеивание инертных наполнителей. 06. Приготовление грунтовки и замазки. 07. Огрунтовка штучных материалов. 08.Футеровка. 09. Затирка швов. 10. Контроль качества.

Измеритель: 	1 м2 площади футеровки

Футеровка штучными кислотоупорными материалами на эпоксидной замазке

13-01-004-01	плиткой кислотоупорной (керамической) толщиной 20мм

13-01-004-02	плиткой кислотоупорной (керамической) толщиной 35мм

13-01-004-03	плиткой камнелитой (диабазовой) прямоугольной толщиной 18мм

13-01-004-04	плиткой камнелитой (диабазовой) прямоугольной толщиной 30мм

13-01-004-05	изделиями кислотоупорными фасонными керамическими толщиной 50мм

13-01-004-06	изделиями фасонными кислотоупорными керамическими толщиной 70мм

13-01-004-07	кирпичом кислотоупорным прямым плашмя кирпичом кислотоупорным прямым на ребро

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 13-01- 004-01 | 13-01- 004-02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 5,52 | 5,88 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 5,1 | 5,1 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,19 | 0,22 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемностью до 5т | маш.-ч | 0,16 | 0,19 |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,01 | 0,01 |
| 030401 | Лебедки электрические с тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН(т) | маш.-ч | 0,02 | 0,02 |
| 331400 | Станки камнерезные универсальные | маш.-ч | 0,09 | 0,09 |
| 110900 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.-ч | 0,20 | 0,21 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 113 0001 | Аэросил, марка А-175 | кг | 0,13 | 0,15 |
| 113 0003 | Ацетон технический, сорт 1 | кг | 0,84 | 0,95 |
| 113 0163 | Смола эпоксидная ЭД-20 | кг | 4,21 | 4,75 |
| 113 0310 | Порошок №2 для кислотоупорной замазки | кг | 8,06 | 9,25 |
| 113 0338 | Дибутилфталат технический, сорт 1 | кг | 0,40 | 0,45 |
| 113 0152 | Полиэтиленполиамин технический | кг | 0,41 | 0,47 |
| 113 0130 | Плитки кислотоупорные шамотные квадратные и прямоугольные толщиной 20мм | м2 | 1,02 |  |
| 113 0132 | Плитки кислотоупорные шамотные квадратные и прямоугольные толщиной 35мм | м2 |  | 1,02 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 13-01- 004-03 | 13-01- 004-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 5,24 | 6,13 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 5,1 | 5,1 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,14 | 0,19 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемностью до 5т | маш.-ч | 0,11 | 0,16 |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,01 | 0,01 |
| 030401 | Лебедки электрические с тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН(т) | маш.-ч | 0,02 | 0,02 |
| 331400 | Станки камнерезные универсальные | маш.-ч | 0,09 | 0,09 |
| 110900 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.-ч | 0,20 | 0,21 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 113 0001 | Аэросил, марка А-175 | кг | 0,13 | 0,14 |
| 113 0003 | Ацетон технический, сорт 1 | кг | 0,82 | 0,84 |
| 113 0163 | Смола эпоксидная ЭД-20 | кг | 4,08 | 4,20 |
| 113 0310 | Порошок №2 для кислотоупорной замазки | кг | 7,95 | 8,15 |
| 113 0338 | Дибутилфталат технический, сорт 1 | кг | 0,38 | 0,39 |
| 113 0152 | Полиэтиленполиамин технический | кг | 0,40 | 0,42 |
| 113 0148 | Плиты камнелитые прямоугольные размерами 118х115х18мм | м2 | 1,02 |  |
| 113 0146 | Плиты камнелитые прямоугольные размерами 250х180х30мм | кг |  | 92,0 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 13-01- 004-05 | 13-01- 004-06 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 6,38 | 6,94 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 5,1 | 5,1 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,25 | 0,31 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемностью до 5т | маш.-ч | 0,21 | 0,27 |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,01 | 0,01 |
| 030401 | Лебедки электрические с тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН(т) | маш.-ч | 0,03 | 0,03 |
| 331400 | Станки камнерезные универсальные | маш.-ч | 0,13 | 0,13 |
| 110900 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.-ч | 0,29 | 0,30 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 113 0001 | Аэросил, марка А-175 | кг | 0,16 | 0,24 |
| 113 0003 | Ацетон технический, сорт 1 | кг | 1,00 | 1,30 |
| 113 0163 | Смола эпоксидная ЭД-20 | кг | 5,00 | 6,59 |
| 113 0310 | Порошок №2 для кислотоупорной замазки | кг | 9,71 | 13,6 |
| 113 0338 | Дибутилфталат технический, сорт 1 | кг | 0,47 | 0,62 |
| 113 0152 | Полиэтиленполиамин технический | кг | 0,50 | 0,66 |
| 113 0049 | Изделия кислотоупорные фасонные керамические шпунтованные лекальные ПШ, ПЛ,ПЛШ толщиной 50мм, сорт 1 | кг | 112,0 |  |
| 113 0047 | Изделия кислотоупорные фасонные керамические шпунтованные лекальные ПШ, ПЛ,ПЛШ толщиной 70мм, сорт 1 |  |  | 155,0 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 13-01- 004-07 | 13-01- 004-08 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 5,80 | 9,29 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 5,1 | 5,4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,29 | 0,46 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемностью до 5т | маш.-ч | 0,25 | 0,39 |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,01 | 0,01 |
| 030401 | Лебедки электрические с тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН(т) | маш.-ч | 0,03 | 0,06 |
| 331400 | Станки камнерезные универсальные | маш.-ч | 0,13 | 0,20 |
| 110900 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.-ч | 0,30 | 0,46 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 113 0001 | Аэросил, марка А-175 | кг | 0,20 | 0,44 |
| 113 0003 | Ацетон технический, сорт 1 | кг | 2,00 | 3,30 |
| 113 0163 | Смола эпоксидная ЭД-20 | кг | 5,84 | 9,60 |
| 113 0310 | Порошок №2 для кислотоупорной замазки | кг | 13,10 | 21,2 |
| 113 0338 | Дибутилфталат технический, сорт 1 | кг | 0,55 | 0,90 |
| 113 0152 | Полиэтиленполиамин технический | кг | 0,59 | 0,96 |
| 113 0063 | Кирпич кислотоупорный прямой, марки КП, класс Б | кг | 138,0 | 236,0 |