Таблица ГЭСН 13-05-001	Оклейка металлической поверхности полиизобутиленовыми пластинами толщиной 2,5 мм на клею 88-СА

Состав работ:

01. Распаковка и подготовка рулонного материала. 02. Приготовление клея. 03. Грунтовка поверхности. 04. Разметка и раскрой листов. 05. Приклеивание полиизобутиленовых пластин. 06. Сварка листов с прикаткой роликом (для н. 3-4). 07. Приготовление полиизобутиленовой пасты. 08. Раскрой полос. 09. Усиление швов полосами из ПСГ. 10. Контроль качества.

Измеритель: 	1 м2 оклеиваемой поверхности

Оклейка металлической поверхности полиизобутиленовыми пластинами толщиной 2,5 мм на клею 88-СА:

13-05-001-01	с пастой в 1 слой

13-05-001-02	с пастой в 2 слоя

13-05-001-03	со сваркой листов в 1 слой

13-05-001-04	со сваркой листов в 2 слоя

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 13-05-001-01 | 13-05- 001-02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 2,56 | 5,11 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,3 | 4,3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,03 | 0,03 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,01 | 0,01 |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,01 | 0,01 |
| 030401 | Лебедки электрические с тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН(т) | маш.-ч | 0,01 | 0,01 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 113 0360 | Пластины полиизобутиленовые ПСГ | кг | 3,82 | 7,64 |
| 101 0329 | Клей 88-СА | кг | 0,63 | 1,27 |
| 113 0264 | Эфир этиловый технический | кг | 0,14 | 0,28 |
| 101 0069 | Бензин авиационный Б-70 | кг | 0,33 | 0,44 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 13-05-001-03 | 13-05- 001-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 5,02 | 7,20 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,6 | 4,6 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,03 | 0,03 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,01 | 0,01 |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,01 | 0,01 |
| 030401 | Лебедки электрические с тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН(т) | маш.-ч | 0,01 | 0,01 |
| 333402 | Горелка для сварки пластмасс электрическая | маш.-ч | 0,02 | 0,04 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 113 0360 | Пластины полиизобутиленовые ПСГ | кг | 3,71 | 7,51 |
| 101 0329 | Клей 88-СА | кг | 0,63 | 1,27 |
| 113 0264 | Эфир этиловый технический | кг | 0,14 | 0,28 |
| 101 0069 | Бензин авиационный Б-70 | кг | 0,14 | 0,28 |

Таблица ГЭСН 13-05-002	Оклейка бетонной поверхности полиизобутиленовыми пластинами толщиной 2,5 мм на клею 88-СА

Состав работ:

01. Распаковка и подготовка рулонного материала. 02. Приготовление клея (для н. 1-4).           03. Приготовление битумной грунтовки (для н. 5,6). 04. Грунтовка поверхности. 05. Разметка и раскрой листов. 06. Приклеивание полиизобутиленовых пластин. 07. Сварка листов с прикаткой роликом (для н. 3,4). 08. Приготовление полиизобутиленовой пасты (для н. 1-4). 09. Раскрой полос. 10. Усиление швов полосами из ПСГ. 11. Контроль качества.

Измеритель: 	1 м2 оклеиваемой поверхности

Оклейка бетонной поверхности полиизобутиленовыми пластинами толщиной 2,5 мм:

13-05-002-01	на клею 88-СА с пастой в 1 слой

13-05-002-02	на клею 88-СА с пастой в 2 слоя

13-05-002-03	на клею 88-СА со сваркой листов в 1 слой

13-05-002-04	на клею 88-СА со сваркой листов в 2 слоя

13-05-002-05	на битуме в 1 слой

13-05-002-06	на битуме в 2 слоя

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 13-05-002-01 | 13-05- 002-02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 2,57 | 5,11 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,3 | 4,3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,03 | 0,03 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,01 | 0,01 |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,01 | 0,01 |
| 030401 | Лебедки электрические с тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН(т) | маш.-ч | 0,01 | 0,01 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 113 0360 | Пластины полиизобутиленовые ПСГ | кг | 3,82 | 7,64 |
| 101 0329 | Клей 88-СА | кг | 0,80 | 1,44 |
| 113 0264 | Эфир этиловый технический | кг | 0,14 | 0,28 |
| 101 0069 | Бензин авиационный Б-70 | кг | 0,33 | 0,44 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 13-05-002-03 | 13-05- 002-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 5,04 | 7,24 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,6 | 4,6 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,03 | 0,03 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,01 | 0,01 |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,01 | 0,01 |
| 030401 | Лебедки электрические с тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН(т) | маш.-ч | 0,01 | 0,01 |
| 333402 | Горелка для сварки пластмасс электрическая | маш.-ч | 0,20 | 0,40 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 113 0360 | Пластины полиизобутиленовые ПСГ | кг | 3,71 | 7,51 |
| 101 0329 | Клей 88-СА | кг | 0,80 | 1,44 |
| 113 0264 | Эфир этиловый технический | кг | 0,14 | 0,28 |
| 101 0069 | Бензин авиационный Б-70 | кг | 0,14 | 0,28 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 13-05-002-05 | 13-05- 002-06 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 2,61 | 5,26 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,3 | 4,3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,03 | 0,03 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,01 | 0,01 |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,01 | 0,01 |
| 030401 | Лебедки электрические с тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН(т) | маш.-ч | 0,01 | 0,01 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 113 0360 | Пластины полиизобутиленовые ПСГ | кг | 4,10 | 8,20 |
| 101 0074 | Битумы нефтяные строительные, марки БН-70/30 | кг | 3,0 | 6,0 |
| 101 0069 | Бензин авиационный Б-70 | кг | 0,03 | 0,03 |