Таблица ГЭСН 13-01-002	Футеровка штучными кислотоупорными материалами на замазке арзамит-5

Состав работ:

01. Разъединение сдвоенной плитки (нормы 1,2). 02. Резка плитки (нормы 1-5). 03. Подрубка кирпича (норма 6-9). 04. Распиловка блоков (норма 9-14). 05. Сортировка штучных материалов. 06. Приготовление грунтовки и замазки. 07. Огрунтовка штучных материалов. 08. Футеровка. 09. Затирка швов. 10. Контроль качества.

Измеритель: 	1 м2 площади футеровки

Футеровка штучными кислотоупорными материалами на замазке арзамит-5

13-01-002-01	плиткой кислотоупорной (керамической) толщиной 20мм

13-01-002-02	плиткой кислотоупорной (керамической) толщиной 35мм

13-01-002-03	плиткой футеровочной из графитопласта марки АТМ-Ф толщиной 10мм

13-01-002-04	изделиями кислотоупорными фасонными керамическими толщиной 50мм

13-01-002-05	изделиями фасонными кислотоупорными керамическими толщиной 70мм

13-01-002-06	кирпичом кислотоупорным прямым плашмя

13-01-002-07	кирпичом кислотоупорным прямым на ребро

13-01-002-08	кирпичом кислотоупорным прямым в кирпич

13-01-002-09	изделиями фасонными из графита толщиной 50мм

13-01-002-10	изделиями фасонными из графита толщиной 100мм

13-01-002-11	изделиями фасонными из графита толщиной 200мм

13-01-002-12	изделиями фасонными из угольного материала толщиной 50мм

13-01-002-13	изделиями фасонными из угольного материала толщиной 100мм

13-01-002-14	изделиями фасонными из угольного материала толщиной 200мм

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 13-01- 002-01 | 13-01- 002-02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 5,16 | 5,37 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 5,0 | 5,0 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,10 | 0,11 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,07 | 0,09 |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,01 | 0,01 |
| 030401 | Лебедки электрические с тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН(т) | маш.-ч | 0,02 | 0,02 |
| 331400 | Станки камнерезные универсальные | маш.-ч | 0,02 | 0,02 |
| 110900 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.-ч | 0,07 | 0,07 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 113 0044 | Замазка арзамит-5 порошок | кг | 5,56 | 6,43 |
| 113 0045 | Замазка арзамит-5 раствор | кг | 4,42 | 5,11 |
| 113 0130 | Плитки кислотоупорные шамотные квадратные и прямоугольные толщиной 20мм | м2 | 1,02 |  |
| 113 0132 | Плитки кислотоупорные шамотные квадратные и прямоугольные толщиной 35мм | м2 |  | 1,02 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 13-01- 002-03 | 13-01- 002-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 4,71 | 6,00 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 5,2 | 5,0 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,05 | 0,12 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемностью до 5т | маш.-ч | 0,03 | 0,08 |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,01 | 0,01 |
| 030401 | Лебедки электрические с тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН(т) | маш.-ч | 0,01 | 0,03 |
| 331400 | Станки камнерезные универсальные | маш.-ч | 0,01 | 0,04 |
| 110900 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.-ч | 0,05 | 0,07 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 113 0044 | Замазка арзамит-5 порошок | кг | 4,57 | 6,75 |
| 113 0045 | Замазка арзамит-5 раствор | кг | 3,79 | 5,35 |
| 113 00355 | Плитка футеровочная из графитопласта марки АТМ-Ф толщиной 10мм | кг | 18,35 |  |
| 113 0049 | Изделия кислотоупорные керамические фасонные шпунтованные лекальные ПШ,ПЛ,ПЛШ толщиной 50мм, сорт1 | кг |  | 112 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 13-01- 002-05 | 13-01- 002-06 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 6,45 | 6,13 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 5,0 | 5,0 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,15 | 0,12 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемностью до 5т | маш.-ч | 0,11 | 0,08 |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,01 | 0,01 |
| 030401 | Лебедки электрические с тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН(т) | маш.-ч | 0,03 | 0,03 |
| 331400 | Станки камнерезные универсальные | маш.-ч | 0,04 | 0,04 |
| 110900 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.-ч | 0,09 | 0,09 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 113 0044 | Замазка арзамит-5 порошок | кг | 9,25 | 9,78 |
| 113 0045 | Замазка арзамит-5 раствор | кг | 7,27 | 7,68 |
| 113 0047 | Изделия кислотоупорные керамические фасонные шпунтованные лекальные ПШ,ПЛ,ПЛШ толщиной 70мм, сорт 1 | кг | 155,0 |  |
| 113 0063 | Кирпич кислотоупорный прямой КП, класс Б | кг |  | 138,0 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 13-01- 002-07 | 13-01- 002-08 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 10,06 | 16,04 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 5,0 | 5,0 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,22 | 0,42 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемностью до 5т | маш.-ч | 0,15 | 0,31 |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,01 | 0,01 |
| 030401 | Лебедки электрические с тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН(т) | маш.-ч | 0,06 | 0,10 |
| 331400 | Станки камнерезные универсальные | маш.-ч | 0,04 | 0,06 |
| 110900 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.-ч | 0,16 | 0,30 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 113 0044 | Замазка арзамит-5 порошок | кг | 16,9 | 34,0 |
| 113 0045 | Замазка арзамит-5 раствор | кг | 13,30 | 26,70 |
| 113 0063 | Кирпич кислотоупорный прямой КП, класс Б | кг | 236,0 | 468,0 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 13-01- 002-09 | 13-01- 002-10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей |  | 34,37 | 18,51 |
| 1.1 | Средний разряд работы | чел.-ч | 4,9 | 4,9 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,12 | 0,18 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемностью до 5т | маш.-ч | 0,09 | 0,15 |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,01 | 0,01 |
| 030401 | Лебедки электрические с тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН(т) | маш.-ч | 0,02 | 0,03 |
| 331400 | Станки камнерезные универсальные | маш.-ч | 0,04 | 0,04 |
| 110900 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.-ч | 0,08 | 0,12 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 113 0044 | Замазка арзамит-5 порошок | кг | 7,66 | 12,30 |
| 113 0045 | Замазка арзамит-5 раствор | кг | 6,10 | 8,90 |
| 113 0357 | Изделия фасонные из графита ГМЗ, ГМЗ-О, ГМЗ-А | кг | 80,0 | 159,0 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 13-01- 002-11 | 13-01- 002-12 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 17,58 | 34,37 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 5,0 | 4,9 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,31 | 0,12 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемностью до 5т | маш.-ч | 0,23 | 0,09 |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,01 | 0,01 |
| 030401 | Лебедки электрические с тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН(т) | маш.-ч | 0,07 | 0,02 |
| 331400 | Станки камнерезные универсальные | маш.-ч | 0,04 | 0,04 |
| 110900 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.-ч | 0,19 | 0,08 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 113 0044 | Замазка арзамит-5 порошок | кг | 19,20 | 7,66 |
| 113 0045 | Замазка арзамит-5 раствор | кг | 15,10 | 6,10 |
| 113 0357 | Изделия фасонные из графита ГМЗ, ГМЗ-О, ГМЗ-А | кг | 318,0 |  |
| 113 0356 | Изделия фасонные из угольного материала марки ЭУ | кг |  | 80,0 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 13-01- 002-13 | 13-01- 002-14 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 18,51 | 17,58 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,9 | 5,0 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,19 | 0,30 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемностью до 5т | маш.-ч | 0,15 | 0,21 |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,01 | 0,02 |
| 030401 | Лебедки электрические с тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН(т) | маш.-ч | 0,03 | 0,07 |
| 331400 | Станки камнерезные универсальные | маш.-ч | 0,04 | 0,06 |
| 110900 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.-ч | 0,12 | 0,19 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 113 0044 | Замазка арзамит-5 порошок | кг | 12,30 | 19,20 |
| 113 0045 | Замазка арзамит-5 раствор | кг | 8,90 | 15,10 |
| 113 0356 | Изделия фасонные из угольного материала марки ЭУ | кг | 159,0 | 318,0 |