Таблица ГЭСН 13-05-003	Оклейка поверхностей стеклотканью

Состав работ:

01. Разметка и раскрой материала. 02. Приготовление составов. 03. Грунтовка поверхности.

04. Приклеивание стеклоткани. 05. Нанесение покрывных слоев. 06. Контроль качества.

Измеритель: 	1 м2 оклеиваемой поверхности

Оклейка поверхностей стеклотканью:

13-05-003-01	на эпоксидной шпатлевке в 1 слой по металлической поверхности

13-05-003-02	на эпоксидной шпатлевке в 1 слой по бетонной поверхности

13-05-003-03	на нефтебитуме первый слой

13-05-003-04	на нефтебитуме последующие слои

13-05-003-05	на эпоксидной смоле ЭД-20 первый слой

13-05-003-06	на эпоксидной смоле ЭД-20 последующие слои

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 13-05-003-01 | 13-05- 003-02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 1,42 | 1,46 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,4 | 4,4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,03 | 0,03 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,01 | 0,01 |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,01 | 0,01 |
| 030401 | Лебедки электрические с тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН(т) | маш.-ч | 0,01 | 0,01 |
| 110900 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.-ч | 0,02 | 0,02 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 113 0194 | Шпатлевка эпоксидная ЭП-0010 | кг | 1,80 | 1,90 |
| 113 0122 | Отвердитель №1 | кг | 0,15 | 0,16 |
| 113 0156 | Растворитель Р-4 | кг | 0,54 | 0,57 |
| 113 0317 | Ткань стеклянная конструкционная Т-11 | м2 | 1,10 | 1,10 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 13-05-003-03 | 13-05- 003-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 1,24 | 0,85 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,4 | 4,4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,03 | 0,03 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,01 | 0,01 |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т |  | 0,01 | 0,01 |
| 030401 | Лебедки электрические с тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН(т) | маш.-ч | 0,01 | 0,01 |
| 110900 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.-ч | 0,01 | 0,01 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 113 0317 | Ткань стеклянная конструкционная Т-11 | м2 | 1,10 | 1,10 |
| 101 0074 | Битумы нефтяные строительные БН-70/30 | кг | 5,0 | 3,0 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 13-05-003-05 | 13-05- 003-06 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 1,81 | 1,37 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,5 | 4,5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,04 | 0,03 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,02 | 0,01 |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,01 | 0,01 |
| 030401 | Лебедки электрические с тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН(т) | маш.-ч | 0,01 | 0,01 |
| 110900 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.-ч | 0,05 | 0,01 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 113 0317 | Ткань стеклянная конструкционная Т-11 | м2 | 1,10 | 1,10 |
| 113 0156 | Растворитель Р-4 | кг | 0,53 | 0,23 |
| 113 0163 | Смола эпоксидная ЭД-20 | кг | 1,79 | 0,69 |
| 113 0152 | Полиэтиленполиамин технический, марки А | кг | 0,18 | 0,10 |
| 113 0338 | Дибутилфталат технический, сорт 1 | кг | 0,21 | 0,09 |
| 113 0312 | Графит кристаллический литейный ГЛ-2 | кг | 0,60 |  |